## Slide 1
むつ市水道事業
市長説明に向けた 現状分析・料金改定検討の進め方
令和8年度業務整理｜R3〜R7決算実績・R8予算・投資財政シミュレーション反映
本資料の狙い ・決算上の黒字と営業赤字の違いを明確化 ・資金残高の低下と投資財源リスクを説明 ・R9新水道ビジョン策定・R10料金審議へ接続
料金改定の必要性を早期共有
1

## Slide 2
今年度業務の位置づけ
令和8年度
2
令和8年度は、料金改定案を確定する年度ではなく、理事者に「検討開始の必要性」を共有する年度。
1
経営分析
R3〜R7の決算統計・決算書から、営業赤字、料金回収率、繰入金、資金残高を整理
2
現状シミュレーション
現行料金を前提に、料金算定期間・資産維持費別に必要水準を試算
3
審議会運営設計
R9.6審議会条例改正を想定し、委員構成・説明事項・審議順序を整理
到達点：８月の理事者説明で、料金改定検討を進める必要性と次年度以降の工程を合意する。

## Slide 3
打合せ内容と工程表の整合
令和8年度の作業範囲
3
論点 | 打合せでの確認 | 工程表での扱い | 今年度の作業
市長説明 | 6月下旬〜7月第1週を目途 | 7月に理事者へ現状説明 | R3〜R7実績・初期試算を資料化
投資計画 | 実態ベースを反映 | 現状シミュレーションで整理 | R7決算、R8予算、R9以降予定を整理
資産維持費 | 1％・2％・3％を比較 | 料金改定支援へ接続 | 0〜3％の感度分析を提示
審議会条例 | 市長選を考慮しR9.6想定 | R9.6条例改正提出 | 委員構成・審議順序を設計
新水道ビジョン策定 | 審議ではなく説明中心 | R9に新水道ビジョン策定 | 今年度は接続論点を整理
出典：業務工程表（案R9.6条例改正版）、2026/5/27打合せ議事録

## Slide 4
R3〜R7の経営推移
決算上の黒字と営業赤字の乖離
4
給水収益はR3比で約97百万円減少。営業損益は毎年度赤字で、R7は△223百万円。
区分 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7
給水収益 | 1,314 | 1,150 | 1,269 | 1,244 | 1,217
営業損益 | △26 | △283 | △210 | △170 | △223
当年度純利益 | 103 | 44 | 27 | 65 | 54
説明上のポイント ・純利益は黒字でも、給水収益で営業費用を賄えていない。 ・R7は料金回収率92.98％で、給水原価が供給単価を上回る。 ・現行料金のままでは財源余力が不足する。
単位：百万円。金額はR3〜R7決算書・決算統計から丸め。

## Slide 5
料金回収率と基準外繰入
5
区分 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7
経常収支比率 | 106.54% | 102.56% | 101.51% | 103.97% | 103.20%
料金回収率 | 103.73% | 87.64% | 94.73% | 97.15% | 92.98%
3条基準外繰入 | 23 | 21 | 57 | 57 | 95
4条基準外繰入 | 89 | 89 | 82 | 86 | 85
説明上のポイント
・R7は3条基準外が増加。 ・4条基準外は概ね80〜90百万円台で継続。 ・一般会計繰入が黒字維持と投資財源を支える構造。
単位：％、百万円。基準外繰入は決算統計40表ベース。

## Slide 6
資金残高の推移と将来への示唆
R7末で資金余力が大きく低下
6
区分 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7
資金残高 | 1,099 | 798 | 553 | 559 | 243
R7末資金残高は243百万円。R3末から856百万円減少し、今後の大型投資に対する余力は限定的。
・資金残高は、損益だけではなく建設改良費・企業債償還で急減する。
・大型投資年度は、起債・繰入・補助金・料金収入増の組合せを示す必要がある。
・最低必要資金残高の目安を設定し、投資平準化と料金改定の双方で確保する。
現行料金維持だけでは資金確保が難しい

## Slide 7
3条収支の将来推計
現行料金ベースでは、R9以降に料金回収率と経常収支が低下
7
区分 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16
給水収益 | 1,332 | 1,207 | 1,195 | 1,183 | 1,171 | 1,159 | 1,148 | 1,136 | 1,125
水道事業収益 | 1,748 | 1,586 | 1,577 | 1,559 | 1,553 | 1,541 | 1,520 | 1,490 | 1,472
水道事業費用 | 1,710 | 1,598 | 1,603 | 1,608 | 1,613 | 1,620 | 1,616 | 1,599 | 1,599
経常収支比率 | 100.5% | 99.3% | 98.4% | 97.0% | 96.3% | 95.2% | 94.1% | 93.2% | 92.1%
料金回収率 | 93.1% | 91.6% | 90.7% | 89.2% | 88.0% | 86.8% | 85.6% | 84.8% | 83.6%
R7は決算上黒字でも、給水収益で給水原価を回収できていない。
現行料金を前提にすると、R9以降は経常収支比率が100％を下回り、R16では料金回収率が83.6％まで低下する。
料金改定の説明は、単年度の資金ショートではなく「料金で事業を支えられない構造」を起点にする。
単位：百万円。R8は当初予算、R9以降はR8予算反映・年次計画置換後の現行料金ベース。
経常収支比率は特別損益を除いた経常収益÷経常費用（表中の水道事業収益÷水道事業費用は特別損益を含むため一致しない場合がある）。料金回収率は給水収益÷給水原価対象費用。

## Slide 8
投資財政計画の採用前提
旧水道ビジョン比較は外し、実体ベースの将来年次計画で整理
8
区分 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16
建設改良費 | 263 | 889 | 403 | 761 | 558 | 389 | 383 | 369 | 266 | 231
企業債 | — | 714 | 341 | 614 | 336 | 284 | 278 | 369 | 266 | 231
現水道ビジョン数値との増減比較は、R９の次期水道ビジョン策定で再整理するため市長説明からは外す。
本資料では、予定工事を実施する場合に、企業債・補助金・負担金・補填財源で予算が組めるかを示す。
企業債は、建設改良費から国庫補助金・工事負担金を控除した額に100％充当する前提で置換している。
留意点：R7→R8繰越工事182百万円は現時点で本SIMに未反映。執行見込確定後、R8建設改良費・企業債・補填財源への影響を追加精査する。
単位：百万円。建設改良費は将来年次計画、企業債は充当率100％方針による置換後。

## Slide 9
資本的収支と補填財源の見方
収入・支出の下段で、収支不足額と補填財源残高を確認
9
項目 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16
資本的収入計 | 1,055 | 578 | 929 | 732 | 572 | 563 | 537 | 421 | 366
企業債 | 714 | 341 | 614 | 336 | 284 | 278 | 369 | 266 | 231
資本的支出計 | 1,684 | 1,136 | 1,437 | 1,206 | 977 | 957 | 927 | 823 | 775
建設改良費 | 889 | 403 | 761 | 558 | 389 | 383 | 369 | 266 | 231
企業債償還金 | 796 | 733 | 676 | 647 | 588 | 574 | 559 | 557 | 544
収支不足額 | △629 | △558 | △508 | △474 | △405 | △394 | △390 | △402 | △409
補填財源残高 | 72 | △26 | △83 | 46 | 235 | 423 | 600 | 752 | 883
R9・R10は補填財源残高がマイナスとなり、一般会計支援、追加起債、投資平準化、料金改定の組合せが必要となる。
市長説明では「現金が一時的に減る」ではなく、「補填財源が不足し、予定工事の予算化が難しくなる」「そもそも企業債元金償還ができなくなる」流れで説明する。
単位：百万円。補填財源残高はR7末183百万円を起点とした簡便推計。R11以降はスライド10の資産維持費0％ケース（必要改定率7.3％）を反映。

## Slide 10
資産維持費0〜3％シミュレーション
経常収支比率・料金回収率・現預金（営業費用修正後）
10
SIM | 必要改定率 | R11経常収支比率 | R11料金回収率 | R11資産維持費込料金回収率 | R16現預金（修正後） | R7-R16累計4条不足
0％ | 7.3% | 107.7% | 95.6% | 95.6% | 942 | △4,887
1％ | 21.5% | 128.6% | 108.3% | 96.3% | 2,907 | △4,887
2％ | 35.7% | 149.5% | 120.9% | 96.9% | 4,872 | △4,887
3％ | 49.8% | 170.3% | 133.6% | 97.4% | 6,836 | △4,887
・資産維持費は、水道施設を適切に維持し、安定した給水サービスを継続するために総括原価に算入される費用。
・総括原価とは、営業費用に加え、支払利息や資産維持費などを含めた、事業運営に必要な総費用を指す。
・必要改定率は、二重計上除外に加え、企業債充当率100%の支払利息と建設仮勘定供用開始（減価償却・戻入）を総括原価へ統合した水準。
・現行料金のままでは補填財源がR9〜R10に不足（R9末△26・R10末△83百万円、現預金もR10末△24百万円）し、R11改定で回復する。
・市長説明では、0％は収支均衡の比較下限、1〜2％は現実的検討、3％は感度分析の上限として整理する。
※R7は決算確定値（累計4条不足に反映）。現預金は百万円。企業債充当率100%（建設改良費−国庫−工事負担金、利率3%・40年元利均等）、過年度建設仮勘定純額12百万円のR9借入、建設仮勘定の減価償却・戻入を本体へ統合済み。補填財源はR7末183百万円（0708修正版補てん財源経過表）起点の簡便推計。

## Slide 11
改定後の3条・4条収支
R11〜R16 資産維持費別の3条純利益（4条収支不足・補填財源は下段脚注参照）
11
SIM | 必要改定率 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16
0％ | 7.3% | 123 | 111 | 90 | 71 | 56 | 37
1％ | 21.5% | 459 | 443 | 419 | 397 | 379 | 356
2％ | 35.7% | 795 | 776 | 748 | 722 | 701 | 676
3％ | 49.8% | 1,130 | 1,108 | 1,077 | 1,048 | 1,024 | 995
・改定後の3条純利益は各ケースでR11以降黒字化。R11-R16累計は0%=488、1%=2,453、2%=4,418、3%=6,382百万円。
・4条収支不足は投資水準に依存し全ケース共通の△474〜△409百万円/年、R7-R16累計△4,887百万円。
・1〜2％を現実的検討帯、3％を上限として、段階改定・5年周期で調整する。
単位：百万円。改定後3条純利益は各シナリオSIMの純損益（r28）。4条収支不足は資本的収入−資本的支出（r54）で全ケース共通。R7-R16累計4条不足は△4,887百万円で改定率に依存しない。

## Slide 12
持続可能性確保のための具体策
料金改定だけでなく、投資・財源・説明を一体化
12
料金水準
総括原価を水道協会方式で整理し、資産維持費0〜3％の影響を示す。
料金体系
基本料金を残しつつ、基本水量・従量料金・大口影響を検証する。
投資平準化
R8以降の大型更新を平準化し、資金残高の急減を抑制する。
財源構成
企業債、国庫補助、一般会計繰入、料金収入の役割を明確にする。
説明責任
R9新水道ビジョン策定、R10料金審議、R11施行までの段階説明を設計する。
判断を求める事項：令和8年度中に、料金改定検討を正式に次年度工程へ進める方針を確認する。

## Slide 13
今後の工程
R8〜R11
13
R8
現状分析・市長説明
経営分析／現状シミュレーション／審議会設計
R9
新水道ビジョン策定
R8決算／新水道ビジョン説明／審議会条例改正
R10
料金改定審議
総括原価／料金体系／改定素案／パブコメ／答申案
R11
料金改定施行
条例施行・周知・運用開始
工程管理上の要点：R8で必要性を共有し、R9で新水道ビジョンへ反映、R10で料金体系を具体化する。

## Slide 14
投資財政計画Excelの構成
市長説明後の精査・審議会資料化へ
14
シート | 内容
02_R8予算_年次計画置換 | R8予算収入・将来年次計画投資へ置換した投資財政計画
03_SIM比較_R8予算反映 | 資産維持費0〜3％の主要指標比較
04_R8予算・投資確認 | R8当初予算・作成資料・年次計画・採用値の差異確認
SIM_R8予算置換_0%〜3% | 各SIMの経常収支比率、料金回収率、4条財源、現預金推計
・企業債充当率、国庫補助、工事負担金、一般会計繰入の事業別前提を確認。
・最低必要現預金の目安を設定。
・資産維持費の採用水準を政治判断の論点として整理。

## Slide 15
直近の作業方針
市長説明資料に反映する内容
15
作業 | 内容 | 成果物
1. 数値固定 | R3〜R7の5か年で、損益・料金回収率・繰入金・資金残高を統一 | 現状分析表／グラフ
2. 原価計算 | R11開始5年、資産維持費0〜3％で比較 | 総括原価試算表
3. 投資財政 | R8予算収入・将来年次投資・元金償還・財源を反映 | 資金残高推計
4. 市長説明 | 料金改定の必要性、R9〜R11工程、判断事項を整理 | 説明用PPT
5. 審議会設計 | 委員構成、条例改正、審議順序、新水道ビジョン説明の扱いを整理 | 設計メモ